УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 25

_________Н.Н. Черномазова

"____" ___________2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении лабораторных опытов

и практических занятий по химии

# ИОТ - 008 – 2015

- Общие требования безопасности

  - К проведению лабораторных опытов и практических занятий по химии допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

  - При проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - Кабинет химии должен быть оснащен медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с перечнем:

- Ящик для аптечки разрешается размещать в лаборантской на стене.

- На дверцах или рядом с ним необходимо вывесить краткую инструкцию по оказанию мер первой помощи при различного рода отравлениях и поражениях организма.

- На склянках и упаковках лекарств, кроме надписей о содержимом, проставляется порядковый номер и тогда раздел инструкции о мерах первой помощи при ожогах примет вид: Ожог термический: 12,13 или 3. Ожог кислотный: 14, 13 или 3, 2. Цифры соответствуют номерам медикаментов в следующем ниже перечне.

Необходимый перечень препаратов и средств первой помощи в аптечке:

- Бинт стерильный, 1 упаковка.

- Бинт нестерильный, 1 упаковка.

- Салфетки стерильные. 1 упаковка.

- Вата гигроскопическая стерильная в тампонах, 50г. Хранят в стерильной стеклянной склянке с притертой пробкой.

- Пинцет для наложения ватных тампонов на рану.

- Клей БФ-6 для обработки микротравм, один флакон 25-50 мл.

- Йодная настойка для обработки кожи возле раны, в ампулах или темном флаконе, 25-50 мл.

- Пероксид водорода с массовой долей вещества 3 процента как кровоостанавливающее средство, 50 мл.

- Активизированный уголь в гранулах, порошке или таблетках («Карболен»). Давать внутрь при отравлениях по одной столовой ложке кашицы в воде или по 4-6 таблеток (до и после промывания желудка).

- Водный раствор аммиака 10 процентный. Давать нюхать с ватки при потере сознания и при отравлении нарами брома.

- Альбуцид (сульфацил натрия) 30 процентный, 10-20 мл, капать в глаза после промывания по 2-3 капли. Хранится при комнатной температуре не более 3 недель.

- Спирт этиловый 30-50 мл для обработки ожогов и удаления капель брома с кожи.

- Глицерин 20-30 мл для снятия болевых ощущений после ожога.

- Водный раствор гидрокарбоната натрия 2-процентный для обработки кожи после ожога кислотой, 200-250 мл.

- Водный раствор борной кислоты 2-процентный для обработки глаз или кожи после попадания щелочи. Хранить в сосуде типа промывалки, 200-250 мл. 
Растворы 14, 15 могут располагаться вне аптечки.

- Пипетки 3 шт. для закапывания в глаз альбуцида.

  - Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.

  - О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).

  - В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных опытов и практических занятий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

  - Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Изучить содержание и порядок проведения лабораторного опыта или практического занятия, а также безопасные приемы его выполнения.

  - При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до температуры кипения, использованием разъедающих растворов, подготовить защитные очки.

  - Подготовить к работе рабочее место, убрать все лишнее, убрать с проходов портфели и сумки.

  - Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды.

- Требования безопасности во время работы

  - Соблюдать все указания учителя (преподавателя) по безопасному обращению с реактивами и растворами, порядку выполнения работы.

  - Подготовленный к работе прибор, установку показать учителю (преподавателю) или лаборанту.

  - Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной работой.

  - Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без разрешения учителя (преподавателя).

  - Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах растворов, а также о рассыпанных твердых реактивах немедленно сообщить учителю (преподавателю) или лаборанту. Самостоятельно убирать любые химреактивы запрещается.

  - Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность учителя (преподавателя) или лаборанта, устранять самостоятельно неисправности запрещается.

  - Перед проведением работы с нагреванием жидкости, использованием едких растворов надеть защитные очки. Не оставлять без присмотра  работающие нагревательные приборы.

  - Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, наполненные жидкостью не более чем на треть. В процессе нагревания не направлять горлышко сосудов на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.

  - Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а так же принимать пищу и напитки в кабинете химии.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При разливе водного раствора кислоты или щелочи, а также при рассыпании твердых реактивов немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту. Не убирать самостоятельно любые вещества

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту.

  - При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его указанию покинуть помещение.

  - В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

  - При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), которому немедленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить руководителю учреждения.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя спиртовки ртом, а также не гасить его пальцами.

  - Привести в порядок рабочее место, сдать все оборудование, приборы, реактивы учителю (преподавателю) или лаборанту, отработанные водные растворы слить в стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л.

  - Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.