|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор МБОУ СОШ № 25 |
|  | ______________ Н.Н. Черномазова |
|  | "____" _______________2015 г. |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при использовании

технических средств обучения

ИОТ – 013 – 2015

- Общие требования безопасности

  - К использованию технических средств обучения допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие 1 квалификационную группу допуска по электробезопасности. К использованию проекционной аппаратуры и других технических средств обучения учащиеся не допускаются.

  - Лица, допущенные к использованию технических средств обучения, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

  - При использовании технических средств обучения возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и электрической вилки;

- ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время его работы;

- ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время его работы;

- возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр.

  - При использовании технических средств обучения соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для демонстрации кинофильмов должно быть обеспечено огнетушителем и ящиком с песком.

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить руководителю учреждения. При неисправности технических средств обучения прекратить работу и сообщить руководителю учреждения.

  - Соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подёргаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от выхода из помещения.

  - Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля».

  - Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.

- Требования безопасности во время работы

  - Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети влажными руками.

  - Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нормальной работе, а также работе охлаждающего вентилятора.

  - Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и пр. в помещении должно присутствовать не более 50 чел., которых необходимо рассаживать впереди демонстрационного прибора.

  - Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный кожух во время работы демонстрационного электрического прибора.

  - Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время его работы.

  - Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра.

  - К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При возникновении неисправности в работе демонстрационного; электрического прибора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от электрической сети. Работу продолжать только после устранения неисправности.

  - При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр. немедленно выключить демонстрационный электрический прибор, эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре руководителю учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом руководителю учреждения.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания охлаждающим вентилятором отключить от электрической сети.

  - Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, диапозитивы, слайды и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для хранения место.

  - Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.